## Slide 1: 基于视觉底盘信息融合的纵侧向车速估计方法
测试结果
方法 | 绝对速度误差(m/s) | MAE Vx(m/s) | MAE Vy(m/s)
视觉+运动学+动力学 | 0.0744 | 0.0688 | 0.0178
运动学+动力学 | 0.0756 | 0.0700 | 0.0178
视觉+运动学 | 0.0763 | 0.0705 | 0.0182
视觉 | 1.0891 | 1.0882 | 0.0215
典型场景 | 视觉+运动学+动力学 | 运动学+动力学 | 视觉+运动学
 | 绝对速度误差(m/s) |  | 
转向 | 0.0865 | 0.0876 | 0.0896
动力学分支收益有限：
动力学分支提取特征与运动学分支特征重复
当前三种特征融合仍是纯数据驱动。三种特征之间权重选择未引入物理约束
nuScenes数据集侧向速度数值范围小，侧向激励小

## Slide 2: 后续实施计划：
训练效果
从Carsim采集数据训练运动学和动力学分支；使用数据集训练视觉分支；采集实车数据训练融合模块
优化动力学分支算法及置信度融合模块算法，引入物理约束