## Slide 1: 传感器故障测试：V2降低CAN依赖，但基础精度仍不足
同样本故障测试（257 token / 38场景）
工况 | 旧版 EPE | 新版 EPE | 判断
clean | 0.081 | 1.021 | 基础精度不足
CAN 全缺失 | 5.043 | 1.367 | 降低 72.9%
轮速 × 0.9 | 0.092 | 1.021 | 无明确增益
相机全缺失 | 0.083 | 7.961 | fallback 失效
V2 结构 | 视觉几何主线 | 弱运动学 | 速度输出
 | 图像/RAFT → IRLS几何 → 视觉残差 → GRU修正 → vx, vy |  | 
关键约束 | 轮速仅作限幅尺度 | 残差≤[1.0, 0.5] | 当前未含动力学
旧版底盘捷径明显：CAN缺失崩溃；相机缺失几乎不变
V2的CAN缺失EPE降低72.9%，降低CAN依赖有效
但clean精度下降；相机缺失fallback仍失效
动力学未完成并非唯一原因：旧版代理仅提升约2.5%

## Slide 2: 下一步：补齐动力学分支并完成最终融合
实施路线
1 修复已知缺陷
相机缺失时fallback必须接管最终输出；解除轮速尺度0.85饱和；核查yaw补偿与时间对齐。
2 训练动力学教师/学生
用CarSim/高保真仿真覆盖圆周、蛇形、双移线、制动转向及多附着/载荷；教师学习侧偏、横摆与轮胎状态并蒸馏为有界轻量学生分支。
3 完成融合训练与验证
采集严格同步、完成空间标定的图像、IMU、转向、四轮轮速、踏板和动力学参考；训练融合门控并整体微调，最终用独立实车数据、多seed和分级故障验证。
当前阶段：nuScenes视觉+弱运动学EPE为0.645，相比visual的0.723降低10.8%（seed42）；动力学分支与最终融合尚未训练。